數位典藏國家型科技計畫

拓片與古文書數位典藏計畫

漢代簡牘數位典藏系統

軟體設計規格書

(version 1.2)

著錄表單子功能

進階檢索子功能

校對報表子功能

合作單位：中央研究院歷史語言研究所

系統分析：中央研究院資訊科學研究所

系統開發：中央研究院資訊科學研究所

中華民國　九十二　年　四　月　十一　日

需求確認表

敬啟者:

謝謝您詳細閱讀本組為貴單位所分析的漢代簡牘數位典藏系統設計規格文件，對此軟體設計規格書所載之內容是否符合貴單位之需求

是　□　　　　否□

若軟體設計規格書所載內容不符合貴單位的需求，請說明原因。謝謝。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

系統分析員

受訪者簽名     ___＿＿＿＿＿＿＿＿＿

單位主管簽名　 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_

中華民國　　　年　　　月　　　日

目  錄

一、	系統描述	1

1.	系統名稱	1

2.	系統目標	1

二、	參考文獻	2

三、	系統設計規格	3

1.	系統架構	3

2.	系統流程	4

四、	介面規格設計	6

1.	網頁架構圖	6

2.	欄位設計	7

3.	網頁設計	25

五、	資料庫設計規格	60

1.	表格關聯圖	60

2.	資料庫欄位定義	73

3.	代碼欄位定義	84

4.	代碼表單	85

六、	附錄	88

1.	漢代帝王與年號對照表	88

2.	文獻資料展示格式說明	89

3.	著錄範例－元康五年詔書冊	91

# 系統描述

「漢代簡牘數位典藏系統」係根據中央研究院歷史語言研究所簡牘工作小組自九○年代初期起，以紅外線攝影儀、掃描器、電腦，重新釋讀所藏簡牘並進行影像、釋文資料數位化工作需求，而規劃建置之資料庫檢索與管理系統。透過本系統的運作，除了提供漢簡基本資料、釋文以及彩色照、黑白照、紅外線照、遺址平面圖等數位影像之網路線上瀏覽，也整合典藏資料、人員資料、相關研究性資料及內部作業流程，以提供完善的漢代簡牘數位典藏環境，由此增進漢簡研究的便利性，更進一步提升資料整合性與整體服務的品質。

## 系統名稱

本計畫全名為“拓片與古文書數位典藏計畫”，“漢代簡牘”該計畫數位典藏項目之一，針對該典藏品開發之資料庫名稱為“歷史語言研究所藏漢代簡牘資料庫”，簡稱“漢代簡牘資料庫”，故本系統名稱訂為“漢代簡牘數位典藏系統”。

## 系統目標

本系統主要作為史語所藏漢代簡牘資料整理、著錄之工具，並且依照後設資料需求規格進行開發。不僅符合工作人員對漢簡資料管理之需求，也必須提供一般使用者線上瀏覽檢索之功能。因此透過本計畫之系統建置，期能達成以下目標：

        - 依照史語所文物陳列館典藏系統之基本架構所設計，減少未來各計畫整合上的困難。

        - 建置漢代簡牘資料庫系統，以確實保存漢簡資料。

        - 符合數位化典藏環境之需求，妥善保存最完整的漢簡資訊。

        - 整合漢簡影像與釋文資料，提供圖文共同顯示的作業環境。

        - 提供線上瀏覽檢索服務，以增進漢簡研究的便利性。

        - 擁有完整的權限控管功能，適合不同層次的系統操作需求。

        - 建立與其他計畫系統之資料互通與交換功能。

        - 利用校對報表功能，減少資料錯誤的可能性。

# 參考文獻

- 中央研究院後設資料工作組製之「漢代簡牘後設資料需求規格書Version 0.2」（2002/10/23修訂版本）

- 中央研究院後設資料工作組製之「考古發掘遺物後設資料需求規格書Version 0.1」（2001/11/26修訂版本）

- 中央研究院歷史語言研究所拓片與古文書數位典藏計畫製作之「漢代簡牘Metadata藏品元素需求表單(12稿)」

- 中央研究院歷史語言研究所拓片與古文書數位典藏計畫製作之「漢代簡牘數位典藏資料庫系統網頁設計(5稿)」

- 中央研究院歷史語言研究所拓片與古文書數位典藏計畫製作之「漢代簡牘數位典藏網頁說明」 (5稿)

- 中央研究院歷史語言研究所拓片與古文書數位典藏計畫製作之「漢代簡牘數位典藏管理介面架構(2稿)」（2002/11/29）

- 中央研究院歷史語言研究所拓片與古文書數位典藏計畫製作之「漢代簡牘數位典藏管理介面架構(3稿)—著錄管理」（2003/2/10）

- 中央研究院歷史語言研究所拓片與古文書數位典藏計畫製作之「漢代簡牘遺址Metadata」 (2002/11/26修正)

- 中央研究院歷史語言研究所拓片與古文書數位典藏計畫製作之「漢代簡牘文獻資料Metadata（2稿）」（2002/11/25）

- 中央研究院資訊科學研究所製之「考古發掘遺物、照片、記錄與檔案數位典藏計畫遺物典藏管理系統軟體需求規格書(0.9)」

- 中央研究院資訊科學研究所製之「考古發掘遺物、照片、記錄與檔案數位典藏計畫遺物典藏管理系統軟體設計規格書(0.9)」

- 中央研究院資訊科學研究所製之「拓片與古文書數位典藏計畫漢代簡牘數位典藏系統軟體需求規格書（1.0）」(2002/12/6)

- 中央研究院資訊科學研究所製之「拓片與古文書數位典藏計畫漢代簡牘數位典藏系統軟體需求規格書（1.2）」(2003/1/6)

- 中央研究院資訊科學研究所製之「拓片與古文書數位典藏計畫漢代簡牘數位典藏系統軟體需求規格書（1.3）」(2003/4/10)

- 中央研究院資訊科學研究所製之「拓片與古文書數位典藏計畫漢代簡牘數位典藏系統軟體設計規格書（1.0）」(2003/1/21)

# 系統設計規格

## 系統架構

漢代簡牘數位典藏系統建置在開放網路環境之中，並以網頁為操作介面，使用者可透過網際網路及瀏覽器操作系統所有功能。在系統架構上主要包括四種類型的軟體規劃，分別是資料庫系統 (Database)、資料管理系統、資料檢索系統與多媒體整合中心。

圖表 1系統架構

硬體：Intel X86 Compatible Server Platform.

OS：Red Hat Linux 7.0版以上(含)

Web Server：Apache Server 1.3.x版以上(含)及Tomcat 4.0 版以上(含)

網頁應用程式：由JSP開發

Database：Oracle8i

## 系統流程

本節係說明本系統的各個功能模組的運作／設計流程，並以設計概念流程圖(Sequence Diagram)表示各個功能的系統運作邏輯，提供系統開發人員做為系統各功能模組程式設計與測試的依據。以下就各功能模組分別說明系統運作邏輯流程。

### 資料新增

### 資料修改及刪除

# 介面規格設計

## 網頁架構圖

## 欄位設計

### Ｈ-1-1基本資料著錄－新增

| 欄位 | 功能說明 |
| --- | --- |
| 識別資料 | 遺物登錄號 | 檢查重覆 |
|  | 簡號 | 檢查重覆(格式：XXX．XXX) |
| 記錄類型 | 系統自動產生 |
| 品名 | 主要名稱 |  |
|  | 其他 | 類型 | 開新視窗 類型：下拉選項 備註：文章輸入 |
|  |  | 名稱 |  |
|  |  | 備註 |  |
| 文字書寫時代 | 起 | 朝代 | 開新視窗 朝代、帝王、年號、月：下拉選項 |
|  |  | 帝王 |  |
|  |  | 年號 |  |
|  |  | 紀年 |  |
|  |  | 月 |  |
|  |  | 日(干支) |  |
|  | 迄 | 朝代 |  |
|  |  | 帝王 |  |
|  |  | 年號 |  |
|  |  | 紀年 |  |
|  |  | 月 |  |
|  |  | 日(干支) |  |
| 內涵時代 | 起 | 朝代 | 開新視窗 朝代、帝王、年號、月：下拉選項 |
|  |  | 帝王 |  |
|  |  | 年號 |  |
|  |  | 紀年 |  |
|  |  | 月 |  |
|  |  | 日(干支) |  |
|  | 迄 | 朝代 |  |
|  |  | 帝王 |  |
|  |  | 年號 |  |
|  |  | 紀年 |  |
|  |  | 月 |  |
|  |  | 日(干支) |  |
| 所屬遺址 | 遺址代碼 | 開新視窗選擇遺址，並把值寫回本欄位 |
|  | 遺址名稱 |  |
|  | 詳細地點 |  |
| 形制 | 分類 | 下拉選項 |
|  | 描述 | 下拉選項、文章輸入 |
| 功能 | 功能分類 | 系統自動產生 |
|  | 功能分類項目 | 系統自動產生 |
| 材質 | 種類 | 開新視窗 種類：系統自動產生；次種類：下拉選項 |
|  | 次種類 |  |
| 度量 | 範圍/部位 | 開新視窗 | 預設值：全形 |
|  | 度量值 | 完整/殘 |  | 開另一新視窗 完整/殘、種類/方式、單位：下拉選項 |
|  |  | 種類/方式 |  |  |
|  |  | 數值 |  |  |
|  |  | 單位 |  |  |
| 圖像/紋飾 | 名稱 | 開新視窗 名稱：文字方塊+下拉選項 工具、顏料：文字方塊+Check Box |
|  | 位置 |  |
|  | 工具 |  |
|  | 顏料 |  |
| 典藏單位代碼 | 預設值:ASIHP |
| 典藏單位名稱 | 預設值:中央研究院歷史語言研究所歷史文物陳列館 |
| 典藏位置 | 名稱(下拉選項)、編號(文字輸入)、新增(按鍵)、文章輸入 |

### Ｈ-1-2基本資料著錄－維護

| 欄位 | 功能說明 |
| --- | --- |
| 識別資料 | 遺物登錄號 | 檢查重覆 |
|  | 簡號 | 檢查重覆(格式：XXX．XXX) |
| 記錄類型 | 系統自動產生 |
| 品名 | 主要名稱 |  |
|  | 其他 | 類型 | 開新視窗 類型：下拉選項 備註：文章輸入 |
|  |  | 名稱 |  |
|  |  | 備註 |  |
| 文字書寫時代 | 起 | 朝代 | 開新視窗 朝代、帝王、年號、月：下拉選項 |
|  |  | 帝王 |  |
|  |  | 年號 |  |
|  |  | 紀年 |  |
|  |  | 月 |  |
|  |  | 日(干支) |  |
|  | 迄 | 朝代 |  |
|  |  | 帝王 |  |
|  |  | 年號 |  |
|  |  | 紀年 |  |
|  |  | 月 |  |
|  |  | 日(干支) |  |
| 內涵時代 | 起 | 朝代 | 開新視窗 朝代、帝王、年號、月：下拉選項 |
|  |  | 帝王 |  |
|  |  | 年號 |  |
|  |  | 紀年 |  |
|  |  | 月 |  |
|  |  | 日(干支) |  |
|  | 迄 | 朝代 |  |
|  |  | 帝王 |  |
|  |  | 年號 |  |
|  |  | 紀年 |  |
|  |  | 月 |  |
|  |  | 日(干支) |  |
| 所屬遺址 | 遺址代碼 | 開新視窗選擇遺址，並把值寫回本欄位 |
|  | 遺址名稱 |  |
|  | 詳細地點 |  |
| 形制 | 分類 | 下拉選項 |
|  | 描述 | 下拉選項、文章輸入 |
| 功能 | 功能分類 | 系統自動產生 |
|  | 功能分類項目 | 系統自動產生 |
| 材質 | 種類 | 開新視窗 種類：系統自動產生；次種類：下拉選項 |
|  | 次種類 |  |
| 度量 | 範圍/部位 | 開新視窗 | 預設值：全形 |
|  | 度量值 | 完整/殘 |  | 開另一新視窗 完整/殘、種類/方式、單位：下拉選項 |
|  |  | 種類/方式 |  |  |
|  |  | 數值 |  |  |
|  |  | 單位 |  |  |
| 圖像/紋飾 | 名稱 | 開新視窗 名稱：文字方塊+下拉選項 工具、顏料：文字方塊+Check Box |
|  | 位置 |  |
|  | 工具 |  |
|  | 顏料 |  |
| 典藏單位代碼 | 預設值:ASIHP |
| 典藏單位名稱 | 預設值:中央研究院歷史語言研究所歷史文物陳列館 |
| 典藏位置 | 名稱(下拉選項)、編號(文字輸入)、新增(按鍵)、文章輸入 |
| 合編資料 | 單件/合編 | 由系統自動產生 |
|  | 合編登錄號 |  |
|  | 合編子項 |  |
| 媒體檔案 | 顯示影像檔名及小圖示，並連結媒體檔案 |

### Ｈ-1-3基本資料著錄－預覽

| 欄位 | 功能說明（皆由系統自動產生） |
| --- | --- |
| 識別資料 | 遺物登錄號 |  |
|  | 簡號 |  |
| 記錄類型 |  |
| 品名 | 主要名稱 |  |
|  | 其他 | 類型 |  |
|  |  | 名稱 |  |
|  |  | 備註 |  |
| 文字書寫時代 | 起 | 朝代 |  |
|  |  | 帝王 |  |
|  |  | 年號 |  |
|  |  | 紀年 |  |
|  |  | 月 |  |
|  |  | 日 |  |
|  | 迄 | 朝代 |  |
|  |  | 帝王 |  |
|  |  | 年號 |  |
|  |  | 紀年 |  |
|  |  | 月 |  |
|  |  | 日 |  |
| 內涵時代 | 起 | 朝代 |  |
|  |  | 帝王 |  |
|  |  | 年號 |  |
|  |  | 紀年 |  |
|  |  | 月 |  |
|  |  | 日 |  |
|  | 迄 | 朝代 |  |
|  |  | 帝王 |  |
|  |  | 年號 |  |
|  |  | 紀年 |  |
|  |  | 月 |  |
|  |  | 日 |  |
| 所屬遺址 | 遺址代碼 |  |
|  | 遺址名稱 |  |
|  | 詳細地點 |  |
| 形制 | 分類 |  |
|  | 描述 |  |
| 功能 | 功能分類 |  |
|  | 功能分類項目 |  |
| 材質 | 種類 |  |
|  | 次種類 |  |
| 度量 | 範圍/部位 |  |
|  | 度量值 | 完整/殘 |  |
|  |  | 種類/方式 |  |
|  |  | 數值 |  |
|  |  | 單位 |  |
| 圖像/紋飾 | 名稱 |  |
|  | 位置 |  |
|  | 工具 |  |
|  | 顏料 |  |
| 典藏單位代碼 |  |
| 典藏單位名稱 |  |
| 典藏位置 |  |
| 合編資料 | 單件/合編 |  |
|  | 合編登錄號 |  |
|  | 合編子項 |  |
| 媒體檔案 | 顯示影像檔名及小圖示，並連結媒體檔案 |

### H-2-1合編資料著錄－新增

| 欄位 | 功能說明 |
| --- | --- |
| 合編遺物編號 | 由系統自動產生(如：Z000001) |
| 版本資訊 | 版本序號 | 由系統自動產生(從1開始編起) |
|  | 研究者 | 預設值：中央研究院歷史語言研究所簡牘整理小組 |
|  | 日期 | 採用YYYYMMDD格式 |
|  | 合編關係 | 下拉選項 |
|  | 合編子項 | 次序 | 開新視窗選擇子項，並把值寫回本欄位 簡號、品名、遺址：由系統自動產生 |
|  |  | 遺物登錄號 |  |
|  |  | 簡號 |  |
|  |  | 品名 |  |
|  |  | 遺址 |  |
| 部件數量 | 由系統自動產生 |
| 合編說明 | 文章輸入 |
| 著錄 | 文獻資料簡稱 | 開新視窗 文獻資料簡稱：下拉選項 |
|  | 頁碼 |  |
|  | 圖版編號 |  |

### H-2-2合編資料著錄－維護

| 欄位 | 功能說明 |
| --- | --- |
| 合編遺物編號 | 由系統自動產生(如：Z000001) |
| 版本資訊 | 版本序號 | 由系統自動產生(從1開始編起) |
|  | 研究者 |  |
|  | 日期 | 採用YYYYMMDD格式 |
|  | 合編關係 | 下拉選項 |
|  | 合編子項 | 次序 | 開新視窗選擇子項，並把值寫回本欄位 簡號、品名、遺址：由系統自動產生 |
|  |  | 遺物登錄號 |  |
|  |  | 簡號 |  |
|  |  | 品名 |  |
|  |  | 遺址 |  |
| 部件數量 | 由系統自動產生 |
| 合編說明 | 文章輸入 |
| 著錄 | 文獻資料簡稱 | 開新視窗 文獻資料簡稱：下拉選項 |
|  | 頁碼 |  |
|  | 圖版編號 |  |

### H-2-3合編資料著錄－預覽

| 欄位 | 功能說明（皆由系統自動產生） |
| --- | --- |
| 合編遺物編號 | 合編登錄號+版本序號 |
| 研究者 |  |
| 日期 |  |
| 合編關係 |  |
| 部件數量 |  |
| 合編說明 |  |
| 著錄 | 文獻資料簡稱 | 開新視窗 文獻資料簡稱：下拉選項 |
|  | 頁碼 |  |
|  | 圖版編號 |  |
| 合編子項 | 由系統自動產生 列表欄位：序號、遺物登錄號、簡號、品名、文字書寫時代、遺址 |
| 合編影像 | 顯示影像檔名及小圖示，並連結媒體檔案 |

### H-3-1文字資料著錄－新增

| 欄位 | 功能說明 |
| --- | --- |
| 遺物登錄號 | 查詢(檢查是否存在) |
| 簡號 | 由系統自動產生 |
| 書寫工具 | 文字方塊+Check Box |
| 書寫顏料 | 文字方塊+Check Box |
| 書體 | 文字方塊+Check Box |
| 釋文 | 文獻資料簡稱 | 開新視窗 文獻資料簡稱、順序、位置：下拉選項 內容、說明/校記：文章輸入 作品語言：文字方塊+Check Box |
|  | 順序 |  |
|  | 位置 |  |
|  | 內容 |  |
|  | 說明/校記 |  |
|  | 作品語文 |  |
| 發表與否 | 文字方塊+Radio Box |
| 著錄 | 文獻資料簡稱 | 開新視窗 文獻資料簡稱：下拉選項 其他資訊：文章輸入 |
|  | 頁碼 |  |
|  | 圖版編號 |  |
|  | 其他資訊 |  |
| 文字影像評比 |  |
| 關鍵詞 | 類別 | 開新視窗 類別：下拉選項 |
|  | 詞彙 |  |

### H-3-2文字資料著錄－維護

| 欄位 | 功能說明 |
| --- | --- |
| 遺物登錄號 | 查詢(檢查是否存在) |
| 簡號 | 由系統自動產生 |
| 書寫工具 | 文字方塊+Check Box |
| 書寫顏料 | 文字方塊+Check Box |
| 書體 | 文字方塊+Check Box |
| 釋文 | 文獻資料簡稱 | 開新視窗 文獻資料簡稱、順序、位置：下拉選項 內容、說明/校記：文章輸入 作品語言：文字方塊+Check Box |
|  | 順序 |  |
|  | 位置 |  |
|  | 內容 |  |
|  | 說明/校記 |  |
|  | 作品語文 |  |
| 發表與否 | 文字方塊+Radio Box |
| 著錄 | 文獻資料簡稱 | 開新視窗 文獻資料簡稱：下拉選項 其他資訊：文章輸入 |
|  | 頁碼 |  |
|  | 圖版編號 |  |
|  | 其他資訊 |  |
| 文字影像評比 |  |
| 關鍵詞 | 類別 | 開新視窗 類別：下拉選項 |
|  | 詞彙 |  |

### H-3-3文字資料著錄－預覽

| 欄位 | 功能說明（皆由系統自動產生） |
| --- | --- |
| 遺物登錄號 |  |
| 簡號 |  |
| 書寫工具 |  |
| 書寫顏料 |  |
| 書體 |  |
| 釋文 | 文獻資料簡稱 |  |
|  | 順序 |  |
|  | 位置 |  |
|  | 作品語文 |  |
| 發表與否 |  |
| 著錄 | 文獻資料簡稱 |  |
|  | 頁碼 |  |
|  | 圖版編號 |  |
|  | 其他資訊 |  |
| 文字影像評比 |  |
| 關鍵詞 | 類別 |  |
|  | 詞彙 |  |
| 釋文內容 | 顯示欄位包括： 文獻資料簡稱、順序、內容(文字直排)、說明/校記(文字直排) |

### H-4-1媒體檔案著錄－新增

| 欄位 | 功能說明 |
| --- | --- |
| 影像檔名 | 檢查重覆 |
| 資料庫種類 | 下拉選項 |
| 資料編號 | 查詢(檢查是否存在) |
| 簡號 | 由系統自動產生(根據遺物登錄號) |
| 影像題名 |  |
| 業務種類 | 下拉選項 |
| 影像類型 | 下拉選項 |
| 全形/局部 | 下拉選項 |
| 方向/局部位置 | 下拉選項 |
| 檔案格式 | 下拉選項 |
| 檔案品質級別 | 下拉選項 |
| 檔案寬高 | 單位Pixel |
| 解析度 | 單位DPI |
| 檔案大小 | 單位MB |
| 創作資訊 | 姓名 | 開新視窗 日期：採用YYYYMMDD格式 |
|  | 日期 |  |
|  | 形式 |  |
| 限制/開放 | 下拉選項 |
| 展示順序 |  |
| 是否已加浮水印 | 下拉選項 |
| 典藏單位代碼 | 預設值：ASHIP |
| 典藏單位名稱 | 預設值：中央研究院歷史語言研究所 |
| 典藏位置 | 名稱(下拉選項)、編號(文字輸入)、文章輸入 |
| 影像說明 | 文章輸入 |
| 出處 | 文獻資料簡稱 | 開新視窗 文獻資料：下拉選項 |
|  | 頁碼 |  |
|  | 圖版編號 |  |

### H-4-2媒體檔案著錄－維護

| 欄位 | 功能說明 |
| --- | --- |
| 影像檔名 | 檢查重覆 |
| 資料庫種類 | 下拉選項 |
| 資料編號 | 查詢(檢查是否存在) |
| 簡號 | 由系統自動產生(根據登錄號) |
| 影像題名 |  |
| 業務種類 | 下拉選項 |
| 影像類型 | 下拉選項 |
| 全形/局部 | 下拉選項 |
| 方向/局部位置 | 下拉選項 |
| 檔案格式 | 下拉選項 |
| 檔案品質級別 | 下拉選項 |
| 檔案寬高 | 單位Pixel |
| 解析度 | 單位DPI |
| 檔案大小 | 單位MB |
| 創作資訊 | 姓名 | 開新視窗 日期：採用YYYYMMDD格式 |
|  | 日期 |  |
|  | 形式 |  |
| 限制/開放 | 下拉選項 |
| 展示順序 |  |
| 是否已加浮水印 | 下拉選項 |
| 典藏單位代碼 | 預設值：ASHIP |
| 典藏單位名稱 | 預設值：中央研究院歷史語言研究所 |
| 典藏位置 | 名稱(下拉選項)、編號(文字輸入)及文章輸入 |
| 影像說明 | 文章輸入 |
| 出處 | 文獻資料簡稱 | 開新視窗 文獻資料：下拉選項 |
|  | 頁碼 |  |
|  | 圖版編號 |  |
| 媒體影像 | 顯示小圖示 |

### H-4-1媒體檔案著錄－預覽

| 欄位 | 功能說明（皆由系統自動產生） |
| --- | --- |
| 影像檔名 |  |
| 資料庫種類 |  |
| 資料編號 |  |
| 簡號 |  |
| 影像題名 |  |
| 業務種類 |  |
| 影像類型 |  |
| 全形/局部 |  |
| 方向/局部位置 |  |
| 檔案格式 |  |
| 檔案品質級別 |  |
| 檔案寬高 |  |
| 解析度 |  |
| 檔案大小 |  |
| 創作資訊 | 姓名 |  |
|  | 日期 |  |
|  | 形式 |  |
| 限制/開放 |  |
| 展示順序 |  |
| 是否已加浮水印 |  |
| 典藏單位代碼 |  |
| 典藏單位名稱 |  |
| 典藏位置 |  |
| 影像說明 |  |
| 出處 | 文獻資料簡稱 |  |
|  | 頁碼 |  |
|  | 圖版編號 |  |
| 媒體影像 | 顯示小圖示 |

### H-5-1遺址資料著錄－新增

| 欄位 | 功能說明 |
| --- | --- |
| 遺址識別碼 | 檢查重覆 |
| 遺址代碼 | 代碼 | 開新視窗 類型：下拉選項 |
|  | 類型 |  |
| 遺址名稱 | 主要名稱 |  |
|  | 其他 | 類型 | 開新視窗 類型：下拉選項 備註：文章輸入 |
|  |  | 名稱 |  |
|  |  | 備註 |  |
| 遺址描述 | 內容 | 開新視窗 內容：文章輸入 文獻資料簡稱：下拉選項 |
|  | 出處 | 文獻資料簡稱 |  |
|  |  | 頁碼 |  |
| 遺址位置 | 省/區 | 下拉選項 |
|  | 市/縣 | 下拉選項 |
|  | 地理區 | 下拉選項 |
| 著錄 | 文獻資料簡稱 | 開新視窗 文獻資料簡稱：下拉選項 備註：文章輸入 |
|  | 頁碼 |  |
|  | 圖版編號 |  |
|  | 備註 |  |

### H-5-2遺址資料著錄－維護

| 欄位 | 功能說明 |
| --- | --- |
| 遺址識別碼 | 檢查重覆 |
| 遺址代碼 | 代碼 | 開新視窗 類型：下拉選項 |
|  | 類型 |  |
| 遺址名稱 | 主要名稱 |  |
|  | 其他 | 類型 | 開新視窗 類型：下拉選項 備註：文章輸入 |
|  |  | 名稱 |  |
|  |  | 備註 |  |
| 遺址描述 | 內容 | 開新視窗 內容：文章輸入 文獻資料簡稱：下拉選項 |
|  | 出處 | 文獻資料簡稱 |  |
|  |  | 頁碼 |  |
| 遺址位置 | 省/區 | 下拉選項 |
|  | 市/縣 | 下拉選項 |
|  | 地理區 | 下拉選項 |
| 著錄 | 文獻資料簡稱 | 開新視窗 文獻資料簡稱：下拉選項 備註：文章輸入 |
|  | 頁碼 |  |
|  | 圖版編號 |  |
|  | 備註 |  |
| 出土遺物 | 數量 | 由系統自動產生 |
|  | 內容 | 遺物登錄號 | 由系統自動產生 |
|  |  | 簡號 |  |
|  |  | 品名 |  |
| 媒體檔案 | 顯示影像檔名及小圖示，並連結媒體檔案 |

### H-5-3遺址資料著錄－預覽

| 欄位 | 功能說明（皆由系統自動產生） |
| --- | --- |
| 遺址識別碼 |  |
| 遺址代碼 | 代碼 |  |
|  | 類型 |  |
| 遺址名稱 | 主要名稱 |  |
|  | 其他 | 類型 |  |
|  |  | 名稱 |  |
|  |  | 備註 |  |
| 遺址描述 | 內容 |  |
|  | 出處 | 文獻資料簡稱 |  |
|  |  | 頁碼 |  |
| 遺址位置 | 省/區 |  |
|  | 市/縣 |  |
|  | 地理區 |  |
| 著錄 | 文獻資料簡稱 |  |
|  | 頁碼 |  |
|  | 圖版編號 |  |
|  | 備註 |  |
| 出土遺物 | 數量 |  |
|  | 內容 | 遺物登錄號 |  |
|  |  | 簡號 |  |
|  |  | 品名 |  |
| 媒體檔案 | 顯示影像檔名及小圖示，並連結媒體檔案 |

### H-6-1文獻資料著錄－新增

| 欄位 | 功能說明 |
| --- | --- |
| 資料類型 | 下拉選項 |
| 文獻資料簡稱 | 須可輸入<<>>、<> |
| 專書/期刊 | 題名 | 顯示時，前後加上<<、>> |
|  | 卷期 |  |
|  | 作者 | 姓名 | 開新視窗 國籍、類型：下拉選項 |
|  |  | 國籍 |  |
|  |  | 類型 |  |
| 論文 | 題名 | 顯示時，前後加上<、> |
|  | 頁碼 |  |
|  | 作者 | 姓名 | 開新視窗 國籍、類型：下拉選項 |
|  |  | 國籍 |  |
|  |  | 類型 |  |
| 出版地點 |  |
| 出版者 |  |
| 出版日期 | 採用YYYYMMDD格式 |
| 資料語言 | Check Box |
| 備註 | 文章輸入 |

### H-6-2文獻資料著錄－維護

| 欄位 | 功能說明 |
| --- | --- |
| 文獻識別碼 | 由系統自動產生(從1開始編起) |
| 資料類型 | 下拉選項 |
| 文獻資料簡稱 | 須可輸入<<>>、<> |
| 專書/期刊 | 題名 | 顯示時，前後加上<<、>> |
|  | 卷期 |  |
|  | 作者 | 姓名 | 開新視窗 國籍、類型：下拉選項 |
|  |  | 國籍 |  |
|  |  | 類型 |  |
| 論文 | 題名 | 顯示時，前後加上<、> |
|  | 頁碼 |  |
|  | 作者 | 姓名 | 開新視窗 國籍、類型：下拉選項 |
|  |  | 國籍 |  |
|  |  | 類型 |  |
| 出版地點 |  |
| 出版者 |  |
| 出版日期 | 採用YYYYMMDD格式 |
| 資料語言 | Check Box |
| 備註 | 文章輸入 |

### H-6-3文獻資料著錄－預覽

| 欄位 | 功能說明（皆由系統自動產生） |
| --- | --- |
| 簡稱 | 文獻資料簡稱 |
| 書名資料 | 參考附件2：文獻資料展示格式說明 |

| 欄位 | 功能說明（皆由系統自動產生） |
| --- | --- |
| 文獻識別碼 |  |
| 資料類型 |  |
| 文獻資料簡稱 |  |
| 專書/期刊 | 題名 |  |
|  | 卷期 |  |
|  | 作者 | 姓名 |  |
|  |  | 國籍 |  |
|  |  | 類型 |  |
| 論文 | 題名 |  |
|  | 頁碼 |  |
|  | 作者 | 姓名 |  |
|  |  | 國籍 |  |
|  |  | 類型 |  |
| 出版地點 |  |
| 出版者 |  |
| 出版日期 |  |
| 資料語言 |  |
| 備註 |  |

## 網頁設計

（網頁內著錄之簡牘資料為系統測試之用，非正式資料，請勿引用）

### Login登入

### Home首頁

### H-1基本資料索引瀏覽

### H-1-1基本資料著錄－新增

### H-1-2基本資料著錄－維護

### H-1-3基本資料著錄－預覽

### H-1-4基本資料進階檢索

### H-1-5基本資料校對報表

### H-2合編資料索引瀏覽

### H-2-1合編資料著錄－新增

### H-2-2合編資料著錄－維護

### H-2-3合編資料著錄－預覽

### H-2-4合編資料進階檢索

### H-2-5合編資料校對報表

### H-3文字資料索引瀏覽

### H-3-2文字資料著錄－維護

### H-3-3文字資料著錄－預覽

### H-3-4文字資料進階檢索

### H-3-5文字資料校對報表

### H-4媒體檔案索引瀏覽

### H-4-1媒體檔案著錄－新增

### H-4-2媒體檔案著錄－維護

### H-4-3媒體檔案著錄－預覽

### H-4-4媒體檔案進階檢索

### H-4-5媒體檔案校對報表

### H-4-6遺物影像瀏覽

### H-5遺址資料索引瀏覽

### H-5-1遺址資料著錄－新增

### H-5-2遺址資料著錄－維護

### H-5-3遺址資料著錄－維護

### H-5-4遺址資料進階檢索

### H-5-5遺址資料校對報表

### H-6文獻資料索引瀏覽

### H-6-1文獻資料著錄－新增

### H-6-2文獻資料著錄－維護

### H-6-3文獻資料著錄－預覽

### H-6-4文獻資料進階檢索

### H-6-5文獻資料校對報表

# 資料庫設計規格

## 表格關聯圖

### 基本資料－中文

### 基本資料－英文

### 合編資料－中文

### 合編資料－英文

### 文字資料－中文

### 文字資料－英文

### 媒體檔案－中文

### 媒體檔案－英文

### 遺址資料－中文

### 遺址資料－英文

### 文獻資料－中文

### 文獻資料－英文

### 編目記錄－中文

### 編目記錄－英文

### 代碼表

## 資料庫欄位定義

AGGREGATION（合編資料）

| Name | Type | Nullable | Option | Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AGGREGATION_NO | varchar(30) | N |  | 合編遺物編號 |
| RESEARCHER | varchar(60) | N |  | 研究者 |
| [DATE] | varchar(20) | Y |  | 日期 |
| RELATIONSHIP | numeric(5, 0) | Y | Y | 合編關係 |
| DESCRIPTION | varchar(4000) | Y |  | 合編說明 |

AGGREGATION_ITEMS（合編資料－合編子項）

| Name | Type | Nullable | Option | Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AGGREGATION_NO | varchar(30) | N |  | 合編遺物編號 |
| SEQUENCE | varchar(3) | N |  | 次序 |
| REGISTERED_NUMBER | varchar(30) | N |  | 合編子項 |

AGGREGATION_REF（合編資料－著錄）

| Name | Type | Nullable | Option | Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | numeric(5, 0) | N |  | 自動編號 |
| AGGREGATION_NO | varchar(30) | N |  |  |
| REF_NO | numeric(5, 0) | N | Y | 文獻資料簡稱 |
| PAGE | varchar(10) | Y |  | 頁碼 |
| FLAT_NO | varchar(10) | Y |  | 圖版編號 |

ARTIFACT_HISTORICAL（基本資料－文字書寫時代）

| Name | Type | Nullable | Option | Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | numeric(5, 0) | N |  | 自動編號 |
| REGISTERED_NUMBER | varchar(30) | N |  |  |
| BEGIN_DYNAST | numeric(5, 0) | N | Y | 起(朝代) |
| BEGIN_EMPEROR | numeric(5, 0) | Y | Y | 起(帝王) |
| BEGIN_REIGN | numeric(5, 0) | Y | Y | 起(年號) |
| BEGIN_YEAR | varchar(10) | Y |  | 起(年) |
| BEGIN_MONTH | varchar(10) | Y |  | 起(月) |
| BEGIN_DAY | varchar(10) | Y |  | 起(日) |
| END_DYNAST | numeric(5, 0) | N | Y | 迄(朝代) |
| END_EMPEROR | numeric(5, 0) | Y | Y | 迄(帝王) |
| END_REIGN | numeric(5, 0) | Y | Y | 迄(年號) |
| END_YEAR | varchar(10) | Y |  | 迄(年) |
| END_MONTH | varchar(10) | Y |  | 迄(月) |
| END_DAY | varchar(10) | Y |  | 迄(日) |

ARTIFACT_NAMES（基本資料－其他名稱）

| Name | Type | Nullable | Option | Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | numeric(5, 0) | N |  | 自動編號 |
| REGISTERED_NUMBER | varchar(30) | N |  |  |
| TYPE | numeric(5, 0) | N | Y | 類型 |
| SUBTITLE | varchar(50) | N |  | 名稱 |
| NAMES_DATE | varchar(50) | Y |  | 時期 |
| REMARKS | varchar(4000) | Y |  | 備註 |

ARTIFACTS（基本資料）

| Name | Type | Nullable | Option | Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REGISTERED_NUMBER | varchar(30) | N |  | 遺物登錄號 |
| RECORD_TYPE | numeric(5, 0) | N | Y | 記錄類型 |
| TITLES | varchar(50) | Y |  | 主要名稱 |
| SITE | varchar(50) | Y |  | 所屬遺址 |
| PIT | varchar(50) | Y |  | 所屬發掘單位 |
| FEATURE | varchar(50) | Y |  | 所屬遺跡 |
| LOCATION | varchar(10) | Y |  | 出土地點-墓/坑內編號 |
| COORDINATE | varchar(30) | Y |  | 出土地點-座標-基準點 |
| COORDINATE_X | varchar(10) | Y |  | 出土地點-座標-X |
| COORDINATE_Y | varchar(10) | Y |  | 出土地點-座標-Y |
| COORDINATE_Z | varchar(10) | Y |  | 出土地點-座標-Z |
| PHYSICAL_TYPE | varchar(30) | Y | Y | 形制分類 |
| PHYSICAL_DESC | varchar(4000) | Y | Y | 形制描述 |
| ORIENTATION | varchar(4000) | Y |  | 藏品方位/次序─描述 |
| REGISTOR_DATE | varchar(30) | Y |  | 登錄日期 |
| REMARK | varchar(4000) | Y |  | 備註 |
| REPOSIT_CODE | varchar(10) | Y |  | 典藏單位代碼 |
| REPOSIT_NAME | varchar(50) | Y |  | 典藏單位名稱 |
| REPOSIT_LOC | varchar(20) | Y |  | 典藏位置 |
| ACQUISITIONS_METHOD | numeric(5, 0) | Y | Y | 收藏來源-取得方式 |
| ACQUISITIONS_DATE | varchar(30) | Y |  | 收藏來源-取得日期 |
| ACQUISITIONS_NAME | varchar(10) | Y |  | 收藏來源-姓名 |
| ACQUISITIONS_ROLE | numeric(5, 0) | Y | Y | 收藏來源-角色 |
| ACQUISITIONS_COST | numeric(10, 0) | Y |  | 收藏來源-購買金額 |
| ACQUISITIONS_CURRENCY | varchar(20) | Y |  | 收藏來源-金額幣別 |
| ACQUISITIONS_REMARK | varchar(4000) | Y |  | 收藏來源-交換之文物 |

CATALOGING_RECORD（編目記錄）

| Name | Type | Nullable | Option | Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | numeric(5, 0) | N |  | 自動編號 |
| REGISTER_NUMBER | varchar(30) | N |  |  |
| TYPE | varchar(10) | N |  | 編目類型 |
| CATALOGER | varchar(20) | N |  | 編目員姓名 |
| ORAGANIZATION | varchar(20) | N |  | 編目員單位 |
| COUNTRY | varchar(10) | N |  | 編目員國家 |
| [LANGUAGE] | varchar(30) | N |  | 編目語言 |
| CATALOGING_DATE | varchar(10) | N |  | 編目日期 |

CREATOR（媒體檔案－創作資訊）

| Name | Type | Nullable | Option | Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | numeric(5, 0) | N |  | 自動編號 |
| FILE_NAME | varchar(30) | N |  | 影像檔名 |
| NAME | varchar(30) | N |  | 姓名 |
| CREATED_DATE | varchar(30) | N |  | 日期 |
| ROLE | varchar(10) | N |  | 形式 |

DECORATION（基本資料－圖像/紋飾）

| Name | Type | Nullable | Option | Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | numeric(5, 0) | N |  | 自動編號 |
| REGISTERED_NUMBER | varchar(30) | N |  |  |
| NAME | varchar(50) | N | Y | 名稱 |
| QUANTITY | varchar(2) | Y |  | 數量 |
| LOCATION | varchar(50) | Y |  | 位置 |
| TOOLS | varchar(30) | Y | Y | 工具 |
| COLOR | varchar(30) | Y | Y | 顏料 |

DISQUISITION_AUTHOR（文獻資料－論文作者）

| Name | Type | Nullable | Option | Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | numeric(5, 0) | N |  | 自動編號 |
| REF_NO | numeric(5, 0) | N |  |  |
| NAME | varchar(30) | N |  | 姓名 |
| COUNTRY | numeric(5, 0) | N | Y | 國籍 |
| TYPE | numeric(5, 0) | N | Y | 類型 |

FUNCTIONAL（基本資料－功能）

| Name | Type | Nullable | Option | Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | numeric(5, 0) | N |  | 自動編號 |
| REGISTERED_NUMBER | varchar(30) | N |  |  |
| TYPE | numeric(5, 0) | N |  | 功能分類 |
| ITEM | numeric(5, 0) | Y |  | 功能分類項目 |

KEYWORD（文字資料－關鍵詞）

| Name | Type | Nullable | Option | Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | numeric(5, 0) | N |  | 自動編號 |
| REGISTER_NUMBER | varchar(30) | N |  |  |
| TYPE | numeric(5, 0) | N | Y | 類別 |
| WORD | varchar(40) | N |  | 詞彙 |

MATERIAL（基本資料－材質）

| Name | Type | Nullable | Option | Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | numeric(5, 0) | N |  | 自動編號 |
| REGISTERED_NUMBER | varchar(30) | N |  |  |
| TYPE | numeric(5, 0) | N |  | 種類 |
| SUBTITLE | numeric(5, 0) | Y | Y | 次種類 |

MEASUREMENT_DIMENSION（基本資料－度量－度量值）

| Name | Type | Nullable | Option | Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | numeric(5, 0) | N |  | 自動編號 |
| MEASUREMENTS_ID | numeric(5, 0) | N |  |  |
| INTEGER_FRAGMENT | numeric(5, 0) | N | Y | 完整/殘 |
| TYPE | numeric(5, 0) | N | Y | 種類方式 |
| [VALUE] | numeric(9, 3) | N |  | 數值 |
| UNIT | numeric(5, 0) | N | Y | 單位 |

MEASUREMNTS（基本資料－度量）

| Name | Type | Nullable | Option | Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | numeric(5, 0) | N |  | 自動編號 |
| REGISTERED_NUMBER | varchar(30) | N |  |  |
| EXTENT | varchar(30) | N |  | 範圍與部位 |
| MEASUREMENT_TIME | numeric(5, 0) | Y | Y | 測量時機 |
| MAX_MIN | varchar(30) | Y |  | 最大/最小 |
| MEASUREMENT_DATE | varchar(30) | Y |  | 測量日期 |
| SHAPE | varchar(30) | Y |  | 形狀 |
| THE_SIZE | varchar(30) | Y |  | 尺碼 |
| SCALE | varchar(30) | Y |  | 比例 |
| FORMAT | varchar(30) | Y |  | 格式 |
| REMARK | varchar(4000) | Y |  | 備註 |
| CITATION | varchar(4000) | Y |  | 出處 |

MEDIA（媒體檔案）

| Name | Type | Nullable | Option | Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FILE_NAME | varchar(30) | N |  | 影像檔名 |
| TYPE | numeric(5, 0) | N | Y | 資料庫種類 |
| RECORD_NO | varchar(30) | N |  | 資料編號 |
| TITLE | varchar(50) | Y |  | 影像題名 |
| MODULE_TYPE | numeric(5, 0) | Y | Y | 業務種類 |
| IMAGE_TYPE | numeric(5, 0) | Y | Y | 影像類型 |
| ISWHOLE | numeric(5, 0) | Y | Y | 全形/局部 |
| DIRECTION | numeric(5, 0) | Y | Y | 方向/局部位置 |
| FORMAT | numeric(5, 0) | Y | Y | 檔案格式 |
| FILE_QUALITY | numeric(5, 0) | Y | Y | 檔案品質級別 |
| FILE_DIMENSION | varchar(30) | Y |  | 檔案尺寸 |
| FILE_DPI | varchar(30) | Y |  | 解析度 |
| FILE_SIZE | varchar(30) | Y |  | 檔案寬高 |
| ALLOWANCE | numeric(5, 0) | Y | Y | 限制/開放 |
| RESTRICTION | varchar(10) | Y |  | 展示順序 |
| WATERMARK | numeric(5, 0) | Y | Y | 浮水印 |
| REPOSITORY_CODE | varchar(30) | Y |  | 典藏單位代碼 |
| REPOSITORY_NAME | varchar(30) | Y |  | 典藏單位名稱 |
| REPOSITORY_LOCATION | varchar(30) | Y | Y | 典藏位置 |
| DESCRIPTION | varchar(4000) | Y |  | 影像說明 |

MEDIA_REF（媒體檔案－出處）

| Name | Type | Nullable | Option | Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | numeric(5, 0) | N |  | 自動編號 |
| FILE_NAME | varchar(30) | N |  |  |
| REF_NO | numeric(5, 0) | N | Y | 文獻資料簡稱 |
| PAGE | varchar(50) | Y |  | 頁碼 |
| FLAT_NO | varchar(50) | Y |  | 圖版編號 |

MENTIONED_HISTORICAL（基本資料－內涵時代）

| Name | Type | Nullable | Option | Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | numeric(5, 0) | N |  | 自動編號 |
| REGISTERED_NUMBER | varchar(30) | N |  |  |
| BEGIN_DYNAST | numeric(5, 0) | N | Y | 起(朝代) |
| BEGIN_EMPEROR | numeric(5, 0) | Y | Y | 起(帝王) |
| BEGIN_REIGN | numeric(5, 0) | Y | Y | 起(年號) |
| BEGIN_YEAR | varchar(10) | Y |  | 起(年) |
| BEGIN_MONTH | varchar(10) | Y |  | 起(月) |
| BEGIN_DAY | varchar(10) | Y |  | 起(日) |
| END_DYNAST | numeric(5, 0) | N | Y | 迄(朝代) |
| END_EMPEROR | numeric(5, 0) | Y | Y | 迄(帝王) |
| END_REIGN | numeric(5, 0) | Y | Y | 迄(年號) |
| END_YEAR | varchar(10) | Y |  | 迄(年) |
| END_MONTH | varchar(10) | Y |  | 迄(月) |
| END_DAY | varchar(10) | Y |  | 迄(日) |

PERIODICAL_AUTHOR（文獻資料－專書/期刊作者）

| Name | Type | Nullable | Option | Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | numeric(5, 0) | N |  | 自動編號 |
| REF_NO | numeric(5, 0) | N |  |  |
| NAME | varchar(30) | N |  | 姓名 |
| COUNTRY | numeric(5, 0) | N | Y | 國籍 |
| TYPE | numeric(5, 0) | N | Y | 類型 |

REFERENCE（文獻資料）

| Name | Type | Nullable | Option | Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REF_NO | numeric(5, 0) | N |  | 文獻識別碼 |
| TYPE | numeric(5, 0) | N | Y | 資料類型 |
| TITLE | varchar(50) | N |  | 文獻資料簡稱 |
| PERIODICAL_TITLE | varchar(50) | Y |  | 專書/期刊題名 |
| PERIODICAL_VOLUME | varchar(10) | Y |  | 專書/期刊卷期 |
| DISQUISITON_TITLE | varchar(50) | Y |  | 論文題名 |
| DISQUISITION_PAGE | varchar(10) | Y |  | 論文頁碼 |
| PUBLISHED_PLACE | varchar(30) | Y |  | 出版地點 |
| PUBLISHER | varchar(30) | Y |  | 出版者 |
| ISSUED_DATE | varchar(10) | Y |  | 出版日期 |
| [LANGUAGE] | varchar(30) | Y | Y | 資料語言 |
| REMARKS | varchar(4000) | Y |  | 備註 |

SITE（遺址資料）

| Name | Type | Nullable | Option | Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SITE_NO | varchar(30) | N |  | 遺址識別碼 |
| TITLE | varchar(50) | N |  | 主要名稱 |
| PROVINCE | varchar(10) | Y |  | 省/區 |
| CITY | varchar(10) | Y |  | 市/縣 |
| [ZONE] | varchar(50) | Y |  | 地理區 |

SITE_ARTIFACTS（基本資料－遺址資料）

| Name | Type | Nullable | Option | Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REGISTERED_NUMBER | varchar(30) | N |  | 遺物登錄號 |
| SITE_NO | varchar(30) | N |  | 遺址識別碼 |
| REMARKS | varchar(4000) | Y |  | 備註 |

SITE_CODE（遺址資料－遺址代碼）

| Name | Type | Nullable | Option | Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | numeric(5, 0) | N |  | 自動編號 |
| SITE_NO | varchar(30) | N |  |  |
| CODE | varchar(50) | N |  | 遺址代碼 |
| TYPE | numeric(5, 0) | N | Y | 類型 |

SITE_DESCRIPTION（遺址資料－遺址描述）

| Name | Type | Nullable | Option | Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | numeric(5, 0) | N |  | 自動編號 |
| SITE_NO | varchar(30) | N |  |  |
| REF_NO | numeric(5, 0) | N | Y | 文獻資料簡稱 |
| PAGE | varchar(10) | Y |  | 頁碼 |
| DESCRIPTION | varchar(4000) | Y |  | 內容 |

SITE_NAMES（遺址資料－其他名稱）

| Name | Type | Nullable | Option | Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | numeric(5, 0) | N |  | 自動編號 |
| SITE_NO | varchar(30) | N |  |  |
| TYPE | decimal(5, 0) | N | Y | 類型 |
| SUBTITLE | varchar(50) | N |  | 名稱 |
| NAMES_DATE | varchar(50) | Y |  | 日期 |
| REMARKS | varchar(4000) | Y |  | 備註 |

SITE_REF（遺址資料－著錄）

| Name | Type | Nullable | Option | Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | numeric(5, 0) | N |  | 自動編號 |
| SITE_NO | varchar(30) | N |  |  |
| REF_NO | numeric(5, 0) | N | Y | 文獻資料簡稱 |
| PAGE | varchar(10) | Y |  | 頁碼 |
| FLAT_NO | varchar(10) | Y |  | 圖版編號 |
| OTHERS | varchar(4000) | Y |  | 備註 |

TRANSCRIPTION（基本資料－釋文）

| Name | Type | Nullable | Option | Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | numeric(5, 0) | N |  | 自動編號 |
| REGISTER_NUMBER | varchar(30) | N |  |  |
| REF_NO | numeric(5, 0) | N | Y | 文獻資料簡稱 |
| SEQUENCE | numeric(5, 0) | N | Y | 順序 |
| [POSITION] | numeric(5, 0) | N | Y | 位置 |
| CONTENT | varchar(4000) | N |  | 內容 |
| PROOFREADING | varchar(4000) | Y |  | 說明/校記 |
| [LANGUAGE] | varchar(30) | Y | Y | 作品語文 |

WOODSLIP（文字資料）

| Name | Type | Nullable | Option | Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REGISTER_NUMBER | varchar(30) | N |  |  |
| PEK_COLL | varchar(10) | N |  | 簡號 |
| TOOLS | varchar(30) | Y | Y | 書寫工具 |
| COLOR | varchar(30) | Y | Y | 書寫顏料 |
| SCRIPT | varchar(30) | Y | Y | 書體 |
| PUBLISHED | varchar(10) | Y | Y | 發表與否 |
| IMAGE_LEVEL | varchar(40) | Y |  | 文字影像評比 |

WOODSLIP_REF（文字資料－著錄）

| Name | Type | Nullable | Option | Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | numeric(5, 0) | N |  | 自動編號 |
| REGISTER_NUMBER | varchar(30) | N |  |  |
| REF_NO | numeric(5, 0) | N | Y | 文獻資料簡稱 |
| PAGE | varchar(10) | Y |  | 頁碼 |
| FLAT_NO | varchar(10) | Y |  | 圖版編號 |
| OTHERS | varchar(4000) | Y |  | 其他 |

## 代碼欄位定義

| Name | Type | Nullable | Comments |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | NUMBER(5) | N | 自動編號 |
| NAME | VARCHAR2(20) | N | 代碼名稱 |
| PARENT | NUMBER(5) | Y | 父層代碼 |
| SEQUENCE | NUMBER(3) | Y | 排列順序 |
| ISDEFAULT | NUMBER(1) | Y | 是否為預設值 |

## 代碼表單

| 元素中文名稱 | 代碼 |
| --- | --- |
| Element | Qualifier |  |
| 基本資料 |  |
| 品名 | 其他 | 類型 | 其他名稱/通稱 （考：品名－類型） |
| 文字書寫時代(歷史時期) | 中 | 起 | 朝代 帝王 年號 | 西漢｜新莽｜東漢｜漢 參閱附件【漢代帝王與年號對照表】 （考：歷史時期） |
|  |  |  | 月 | 一月｜二月｜三月｜四月｜五月｜六月｜七月｜八月｜九月｜十月｜十一月｜十二月（考：月份） |
|  |  | 迄 | 朝代 帝王 年號 | 西漢｜新莽｜東漢｜漢 參閱附件【漢代帝王與年號對照表】 （考：歷史時期） |
|  |  |  | 月 | 一月｜二月｜三月｜四月｜五月｜六月｜七月｜八月｜九月｜十月｜十一月｜十二月（考：月份） |
| 內涵時代 | 中 | 起 | 朝代 帝王 年號 | 西漢｜新莽｜東漢｜漢 參閱附件【漢代帝王與年號對照表】 （考：歷史時期） |
|  |  |  | 月 | 一月｜二月｜三月｜四月｜五月｜六月｜七月｜八月｜九月｜十月｜十一月｜十二月（考：月份） |
|  |  | 迄 | 朝代 帝王 年號 | 西漢｜新莽｜東漢｜漢 參閱附件【漢代帝王與年號對照表】 （考：歷史時期） |
|  |  |  | 月 | 一月｜二月｜三月｜四月｜五月｜六月｜七月｜八月｜九月｜十月｜十一月｜十二月（考：月份） |
| 所屬遺址 | 遺址代碼 | 連結漢簡【遺址資料表單】，自動產生代碼選項 |
| 形制 | 類型 | 冊 / 簡 / 兩行 / 牘 / 楬 / 檢 / 觚 / 符 /  / 人面符 / 箭桿 / 其他（考：形制－類型） |
|  | 描述 | 刻齒 / 繫繩圓孔 / 繫繩缺口 / 繫繩刻線 / 上端圓形、下端方形 / 細長條狀 / 寬長條狀 / 上端方形、下端尖形 / 上端尖形、下端方形 / 橫板狀 / 封泥方孔 / 變形 / 多面體 / 薄片凹槽 / 其他（考：形制－描述） |
| 材質 | 種類 次種類 | 有機質遺物（固定值）（考：材質） 竹 / 木 / 絲繩 / 麻繩 / 封泥 / 羽毛 / 其他 |
| 度量值 | 完整/殘 | 完整 / 殘（考：度量值－完整/殘） |
|  | 種類/方式 | 長 / 寬 / 厚（考：度量值－種類/方式） |
| 圖像 / 紋飾 | 名稱 | 網格紋 / 人面畫像 / 無紋飾 / 其他（漢：紋飾－名稱） |
|  | 工具 | 毛筆描繪 / 刀刻 / 其他（漢：紋飾－工具） |
|  | 顏料 | 墨 / 硃砂 / 其他（漢：紋飾－顏料） |
| 典藏位置 | 漢簡收藏櫃/ 文物陳列館漢簡陳列室 / 其他（漢：典藏位置） |
| 合編資料 |  |
| 合編關係 | 套件（簡冊復原） / 綴合（考：合編關係） |
| 文獻資料 | 簡稱 | 連結漢簡【遺址資料表單】，自動產生代碼選項 |
| 文字資料 |  |
| 製作方式 | 工具 | 毛筆書寫 / 刀刻 / 其他（漢：製作方式－工具） |
|  | 顏料 | 墨 / 硃砂 / 其他（漢：製作方式－顏料） |
| 書體 | 隸書 / 草書 / 其他（漢：書體） |
| 釋文 | 文獻資料簡稱 | 連結漢簡【文獻資料表單】，自動產生代碼選項 |
|  | 順序 | A / B / C / D / E / F （漢：釋文－順序） |
|  | 位置 | 正面 / 背面 / 左側面 / 右側面 / 其他（漢：釋文－位置） |
|  | 作品語文 | chi / jpn / eng（漢：釋文－作品語文） |
| 發表與否 | 已發表 / 尚未發表（漢：發表與否） |
| 著錄 | 文獻資料簡稱 | 連結漢簡【文獻資料表單】，自動產生代碼選項 |
| 關鍵詞 | 類別 | 人名 / 地名 / 物件名 / 官職名 / 其他（漢：關鍵詞－類別） |
| 媒體檔案 |  |
| 資料庫種類 | 遺物資料庫 / 遺址資料庫 / 其他（考：資料庫種類） |
| 業務種類 | B基本資料建檔（考：業務種類） |
| 影像類型 | B黑白照片 / C彩色照片 / I紅外線照片 / D線繪圖 / M地圖 / 其他（考：影像類型） |
| 全形 / 局部 | W全形 / Z局部（考：全形/局部） |
| 方向 / 局部位置 | A正面 / B背面 / L左側面 / R右側面 / I文字 / Z其他（考：方向/局部位置） |
| 檔案格式 | TIF / JPEG / BMP / 其他（考：檔案格式） |
| 檔案品質級別 | 典藏級 / 參考級 / 網路瀏覽（考：檔案品質級別） |
| 限制 / 開放 | 限制 / 開放（考：限制/開放） |
| 是否已加浮水印 | 是 / 否（考：浮水印） |
| 出處 | 文獻資料簡稱 | 連結漢簡【文獻資料表單】，自動產生代碼選項 |
| 典藏位置 | 《居延漢簡補編》底片檔案冊（一） 《居延漢簡補編》底片檔案冊（二） 《居延漢簡補編》底片檔案冊（三） 《居延漢簡補編》黑白照光碟片（原始圖檔） 《居延漢簡補編》黑白照光碟片（修改圖檔）（漢：典藏位置） |
| 遺址資料 |  |
| 遺址代碼 | 類型 | 官方 / 發掘者 / 史語所簡牘整理小組（考：遺址代碼－類型） |
| 遺址名稱 | 類型 | 蒙古語(羅馬拼音) （考：遺址名稱－類型） |
| 遺址描述 | 出處 | 文獻資料簡稱 | 連結漢簡【文獻資料表單】，自動產生代碼選項 |
| 遺址位置 | 省/區 | 甘肅 / 新疆 / 內蒙古（漢：遺址位置－省/區） |
|  | 市/縣 | 敦煌 / 武威（漢：遺址位置－市/縣） |
|  | 地理區 | 額濟納河流域 / 羅布泊（漢：遺址位置－地理區） |
| 著錄 | 文獻資料簡稱 | 連結漢簡【文獻資料表單】，自動產生代碼選項 |
| 文獻資料 |  |
| 資料類型 | 專書/ 期刊論文/ 專書論文/ 博碩士論文/未出版（考：資料類型） |
| 專書/期刊 | 作者 | 國籍 | 中 / 日 / 英 / 美 / 法 / 瑞士（考：作者－國籍） |
|  |  | 類型 | 原作者 / 編者 / 譯者（考：作者－類型） |
| 論文 | 作者 | 國籍 | 中 / 日 / 英 / 美 / 法 / 瑞士（考：作者－國籍） |
|  |  | 類型 | 原作者 / 編者 / 譯者（考：作者－類型） |
| 資料語言 | chi / jpn / eng（漢：資料語言） |

※本表表單根據漢代簡牘Metadata藏品元素需求表單第十二稿所修改

※「考」：為考古計畫所管理的代碼；「漢」：為漢簡計畫所管理的代碼

# 附錄

## 漢代帝王與年號對照表

| 朝代 | 帝王 | 年號 |
| --- | --- | --- |
| 西漢 | 高祖 |  |
|  | 惠帝 |  |
|  | 少帝恭 |  |
|  | 少帝弘 |  |
|  | 文帝 | 前元｜中元｜後元 |
|  | 景帝 | 前元｜中元｜後元 |
|  | 武帝 | 建元｜元光｜元朔｜元狩｜元鼎｜元封｜太初｜天漢｜太始｜征和｜後元 |
|  | 昭帝 | 始元｜元鳳｜元平 |
|  | 宣帝 | 本始｜地節｜元康｜神爵｜五鳳｜甘露｜黃龍 |
|  | 元帝 | 初元｜永光｜建昭｜竟寧 |
|  | 成帝 | 建始｜河平｜陽朔｜鴻嘉｜永始｜元延｜綏和 |
|  | 哀帝 | 建平｜元壽 |
|  | 平帝 | 元始 |
|  | 孺子嬰 | 居攝｜始初 |
| 新 | 王莽 | 始建國｜天鳳｜地皇 |
|  | 淮陽王 | 更始 |
| 東漢 | 光武帝 | 建武｜中元 |
|  | 明帝 | 永平 |
|  | 章帝 | 建初｜元和｜章和 |
|  | 和帝 | 永元｜元興 |
|  | 殤帝 | 延平 |
|  | 安帝 | 永初｜元初｜永寧｜建光｜延光 |
|  | 少帝 |  |
|  | 順帝 | 永建｜陽嘉｜永和｜漢安｜建康 |
|  | 沖帝 | 永嘉 |
|  | 質帝 | 本初 |
|  | 桓帝 | 建和｜和平｜元嘉｜永興｜永壽｜延熹｜永康 |
|  | 靈帝 | 建寧｜熹平｜光和｜中平 |
|  | 少帝 | 光熹｜昭寧 |
|  | 獻帝 | 永漢｜初平｜興平｜建安｜延康 |

## 文獻資料展示格式說明

| 資料類別 | 作者/題名/出版資料 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 專書 | 中日文 | 格式 | 〔國籍〕作者、譯者，《書名》（出版地點：出版者，出版日期）。 | 如為大陸或港台作者，國籍欄不顯示 |
|  |  | 範例 | 簡牘整理小組編，《居延漢簡補編》（台北：中央研究院歷史語言研究所，1998）。 李振宏、孫英民著，《居延漢簡人名編年》（北京：中國社會科學院出版社，1997）。 〔日〕大庭脩著、林劍鳴等譯，《秦漢法制史研究》（上海：上海人民出版社，1991）。 |  |
|  | 西文 | 格式 | 作者, 書名, 出版地點: 出版者, 出版日期. |  |
|  |  | 範例 | Michael Loewe, Records of Han Administration, Cambridge: Cambridge University Press, 1967. |  |
| 期刊論文 | 中日文 | 格式 | 〔國籍〕作者、譯者，〈論文題名〉，《書名》，卷.期（出版日期）：頁碼。 | 如為大陸或港台作者，國籍欄不顯示 |
|  |  | 範例 | 蘇瑩輝著，〈中央圖書館所藏漢簡中的新史料〉，《大陸雜誌》3.1（1951/07）：23-25。 〔日〕波多野太郎著，〈馬王堆出土老子考〉，《東方宗教》47（1976/04）：1-11。 |  |
|  | 西文 | 格式 | 作者, “論文題名,” 期刊名卷期（出版年）：頁碼. |  |
|  |  | 範例 | Michael Loewe, “The Study of Han Wooden Documents: Recent Developments,” T'oung Pao 79(1993): 154-159. Robin D. S. Yates, “Social Status in the Ch`in: Evidence from the Yun-Meng Legal Documents. Part One: Commoners,” Harvard journal of Asiatic Studies 47.1(1987): 197-237. |  |
| 專書論文 | 中日文 | 格式 | 〔國籍〕作者、譯者，〈論文題名〉，編著者，《書名》（出版地點：出版者，出版日期），頁碼。 | 如為大陸或港台作者，國籍欄不顯示 |
|  |  | 範例 | 夏鼐著，〈新獲之敦煌漢簡〉，收錄於夏鼐著，《考古學論文集》（北京：中國科學院考古研究所，1961），頁73-93。 〔瑞士〕Bo Sommerström著，〈Sven Hedin, Folke Bergman, and 夏義普〉，收錄於大庭脩編，《漢簡研究的現狀與展望》，（京都：關西大學出版部，1993年），頁22-36。 |  |
|  | 西文 | 格式 | 作者,“論文題名,” 編著者. 書名（出版地點: 出版者, 出版年）,頁碼. |  |
|  |  | 範例 | A. F. P. Hulsewe, “The Legalists and the Laws of Ch`in,” in W. L. Idema ed. Leyden studies in sinology (Leiden: Brill, 1981), pp.1-33. |  |
| 博碩士論文 | 中日文 | 格式 | 〔國籍〕作者，《論文題名》（出版地點：學校系所名與論文別，出版日期）。 | 如為大陸或港台作者，國籍欄不顯示 |
|  |  | 範例 | 吳昌廉著，《漢代邊郡障隧組織—漢簡與漢代邊郡制度之研究》（台北：文化大學史學研究所博士論文，1983）。 |  |
|  | 西文 | 格式 | 作者, 論文題名, 論文別, 學校名, 日期. |  |
|  |  | 範例 | Jack L. Dull, A Historical Introduction to the Apocryphal (Ch'an-Wei) Texts of the Han Dynasty, PHD, University of Washington, 1966. |  |

※參考《新史學》撰稿格式。

2003/1/21

陳秀慧整理

## 著錄範例－元康五年詔書冊

### 基本資料

| 欄位 | 著錄內容 |
| --- | --- |
| 識別資料 | 遺物登錄號 | H00037 |
|  | 簡號 | 10.27 |
| 記錄類型 | 漢簡 |
| 品名 | 主要名稱 | 元康五年詔書冊(之一) |
|  | 其他 | 類型 | 通稱 |
|  |  | 名稱 | 居延漢簡 |
|  |  | 備註 |  |
| 文字書寫時代 | 中 | 起 | 朝代 | 西漢 |
|  |  |  | 帝王 | 宣帝 |
|  |  |  | 年號 | 元康 |
|  |  |  | 紀年 | 五 |
|  |  |  | 月 |  |
|  |  |  | 日或干支 |  |
|  |  | 迄 | 朝代 |  |
|  |  |  | 帝王 |  |
|  |  |  | 年號 |  |
|  |  |  | 紀年 |  |
|  |  |  | 月 |  |
|  |  |  | 日或干支 |  |
|  | 西 | 起 | 61BC |
|  |  | 迄 |  |
| 內涵時代 | 中 | 起 | 朝代 | 西漢 |
|  |  |  | 帝王 | 宣帝 |
|  |  |  | 年號 | 元康 |
|  |  |  | 紀年 | 五 |
|  |  |  | 月 | 五 |
|  |  |  | 日或干支 | 二日壬子日 |
|  |  | 迄 | 朝代 |  |
|  |  |  | 帝王 |  |
|  |  |  | 年號 |  |
|  |  |  | 紀年 |  |
|  |  |  | 月 |  |
|  |  |  | 日或干支 |  |
|  | 西 | 起 | 61BC |
|  |  | 迄 |  |
| 所屬遺址 | 遺址代碼 | A33 |
|  | 遺址名稱 | 地灣 |
|  | 詳細地點 |  |
| 形制 | 分類 | 兩行 |
|  | 描述 | 寬長條狀 |
| 功能 | 功能分類 | 文書、封識器 |
|  | 功能分類項目 | 簡牘(竹、木、玉簡) |
| 材質 | 種類 | 有機質遺物 |
|  | 次種類 | 木 |
| 度量 | 範圍/部位 | 全形 |
|  | 度量值 | 完整/殘 | 長 |
|  |  | 種類/方式 | 24 |
|  |  | 數值 | 完整 |
|  |  | 單位 | 公分 |
|  | 度量值 | 完整/殘 | 寬 |
|  |  | 種類/方式 | 1.6 |
|  |  | 數值 | 完整 |
|  |  | 單位 | 公分 |
|  | 度量值 | 完整/殘 | 厚 |
|  |  | 種類/方式 | 0.4 |
|  |  | 數值 | 完整 |
|  |  | 單位 | 公分 |
| 圖像/紋飾 | 名稱 | 無紋飾 |
|  | 位置 |  |
|  | 工具 |  |
|  | 顏料 |  |
| 典藏單位代碼 | ASIHP |
| 典藏單位名稱 | 中央研究院歷史語言研究所 |
| 典藏位置 | 歷史文物陳列館漢簡陳列室 |
| 合編資料 | 單件/合編 | 合編 |
|  | 合編遺物登錄號 | Z00001_1 |
| 媒體檔案 | H00037BBWA.TIF H00037BCWA.TIF H00037BIWA.JPG |
| 原編者 | 編目員 | 姓名 | CHH |
|  |  | 單位 | ASIHP |
|  |  | 國家 | tw |
|  | 編目語言 | chi |
|  | 編目日期 | 20021015 |
| 編修者 | 編目員 | 姓名 | CHH |
|  |  | 單位 | ASIHP |
|  |  | 國家 | tw |
|  | 編目語言 | chi |
|  | 編目日期 | 20030103 |

### 合編資料

| 欄位 | 著錄內容 |
| --- | --- |
| 合編遺物編號 | Z00001 |
| 版本資訊 | 版本序號 | 1 |
|  | 研究者 | （日）大庭脩 |
|  | 日期 | 1961 |
|  | 合編關係 | 套件（簡冊復原） |
|  | 合編子項 | 次序 | 1 |
|  |  | 遺物登錄號 | H00037 |
|  |  | 簡號 | 10.27 |
|  |  | 品名 | 元康五年詔書冊(之一) |
|  |  | 遺址 | A33地灣 |
|  | 合編子項 | 次序 | 2 |
|  |  | 遺物登錄號 | H00038 |
|  |  | 簡號 | 5.10 |
|  |  | 品名 | 元康五年詔書冊(之二) |
|  |  | 遺址 | A33地灣 |
|  | 合編子項 | 次序 | 3 |
|  |  | 遺物登錄號 | H00036 |
|  |  | 簡號 | 332.26 |
|  |  | 品名 | 元康五年詔書冊(之三) |
|  |  | 遺址 | A33地灣 |
|  | 合編子項 | 次序 | 4 |
|  |  | 遺物登錄號 | H00039 |
|  |  | 簡號 | 10.33 |
|  |  | 品名 | 元康五年詔書冊(之四) |
|  |  | 遺址 | A33地灣 |
|  | 合編子項 | 次序 | 5 |
|  |  | 遺物登錄號 | H00040 |
|  |  | 簡號 | 10.30 |
|  |  | 品名 | 元康五年詔書冊(之五) |
|  |  | 遺址 | A33地灣 |
|  | 合編子項 | 次序 | 6 |
|  |  | 遺物登錄號 | H00041 |
|  |  | 簡號 | 10.32 |
|  |  | 品名 | 元康五年詔書冊(之六) |
|  |  | 遺址 | A33地灣 |
|  | 合編子項 | 次序 | 7 |
|  |  | 遺物登錄號 | H00042 |
|  |  | 簡號 | 10.29 |
|  |  | 品名 | 元康五年詔書冊(之七) |
|  |  | 遺址 | A33地灣 |
|  | 合編子項 | 次序 | 8 |
|  |  | 遺物登錄號 | H00035 |
|  |  | 簡號 | 10.31 |
|  |  | 品名 | 元康五年詔書冊(之八) |
|  |  | 遺址 | A33地灣 |
| 部件數量 | 8 |
| 合編說明 | 本簡冊復原是根據日本學者大庭脩的研究成果，參照大庭脩著，林劍鳴等譯，《秦漢法制史研究》（上海：上海人民出版社，1991年）之〈元康五年詔書冊的復原〉。 |
| 著錄 | 文獻資料簡稱 | 《秦漢法制史研究》 |
|  | 頁碼 | 193-212 |
|  | 圖版編號 | 1 |
| 合編影像 | Z00001_1BCWA.TIF |
| 原編者 | 編目員 | 姓名 | CHH |
|  |  | 單位 | ASIHP |
|  |  | 國家 | tw |
|  | 編目語言 | chi |
|  | 編目日期 | 20021015 |
| 編修者 | 編目員 | 姓名 | CHH |
|  |  | 單位 | ASIHP |
|  |  | 國家 | tw |
|  | 編目語言 | chi |
|  | 編目日期 | 20030103 |

### 文字資料

| 欄位 | 著錄內容 |
| --- | --- |
| 遺物登錄號 | H00037 |
| 簡號 | 10.27 |
| 書寫工具 | 毛筆書寫 |
| 書寫顏料 | 墨 |
| 書體 | 隸書 |
| 釋文 | 文獻資料簡稱 | 《居延》釋文南港本 |
|  | 順序 | A |
|  | 位置 | 正面 |
|  | 內容 | 御史大夫吉昧死言丞相相上大常昌書言大史丞定言元康五年五月二日壬子日夏至宜寢兵大官抒 井更水火進鳴雞謁以聞布當用者‧臣謹案比原宗御者水衡抒大官御井中二千石令官各抒別火 |
|  | 說明/校記 |  |
|  | 作品語文 | chi |
| 釋文 | 文獻資料簡稱 | 《合校》 |
|  | 順序 | A |
|  | 位置 | 正面 |
|  | 內容 | 御史大夫吉昧死言丞相相上大常昌書言大史丞定言元康五年五月二日壬子日夏至宜寢兵大官抒 井更水火進鳴雞謁以聞布當用者●臣謹案比原泉御者水衡抒大官御井中二千石二千石令官各抒別火 |
|  | 說明/校記 |  |
|  | 作品語文 | chi |
| 釋文 | 文獻資料簡稱 | 《甲乙編》 |
|  | 順序 | A |
|  | 位置 | 正面 |
|  | 內容 | 御史大夫吉昧死言丞相相上大常昌書言大史丞定言元康五年五月二日壬子日夏至宜寢兵大官抒 井更水火進鳴雞謁以聞布當用者●臣謹案比原泉御者水衡抒大官御井中二千石二千石令官各抒別火 |
|  | 說明/校記 |  |
|  | 作品語文 | chi |
| 發表與否 | 是 |
| 著錄 | 文獻資料簡稱 | 《合校》 |
|  | 頁碼 | 16 |
|  | 圖版編號 |  |
|  | 其他資訊 |  |
| 著錄 | 文獻資料簡稱 | 《居延》圖版南港本 |
|  | 頁碼 | 29 |
|  | 圖版編號 |  |
|  | 其他資訊 |  |
| 著錄 | 文獻資料簡稱 | 《居延》釋文南港本 |
|  | 頁碼 | 13 |
|  | 圖版編號 |  |
|  | 其他資訊 | 釋文流水編號590 |
| 著錄 | 文獻資料簡稱 | 《甲乙編》上冊 |
|  | 頁碼 |  |
|  | 圖版編號 | 甲圖版16 |
|  | 其他資訊 | 編號91 |
| 著錄 | 文獻資料簡稱 | 《甲乙編》下冊 |
|  | 頁碼 | 7 |
|  | 圖版編號 |  |
|  | 其他資訊 |  |
| 著錄 | 文獻資料簡稱 | 《秦漢法制史研究》 |
|  | 頁碼 | 193-212 |
|  | 圖版編號 |  |
|  | 其他資訊 |  |
| 文字影像評比 | 原＞照，圖版清晰 |
| 關鍵詞 | 類別 | 人名 |
|  | 詞彙 | 丙吉 |
| 關鍵詞 | 類別 | 人名 |
|  | 詞彙 | 魏相 |
| 關鍵詞 | 類別 | 人名 |
|  | 詞彙 | 昌 |
| 關鍵詞 | 類別 | 人名 |
|  | 詞彙 | 定 |
| 關鍵詞 | 類別 | 職官名 |
|  | 詞彙 | 御史大夫 |
| 關鍵詞 | 類別 | 職官名 |
|  | 詞彙 | 丞相 |
| 關鍵詞 | 類別 | 職官名 |
|  | 詞彙 | 太常 |
| 關鍵詞 | 類別 | 職官名 |
|  | 詞彙 | 太史丞 |
| 原編者 | 編目員 | 姓名 | CHH |
|  |  | 單位 | ASIHP |
|  |  | 國家 | tw |
|  | 編目語言 | chi |
|  | 編目日期 | 20021015 |
| 編修者 | 編目員 | 姓名 | CHH |
|  |  | 單位 | ASIHP |
|  |  | 國家 | tw |
|  | 編目語言 | chi |
|  | 編目日期 | 20030103 |

### 媒體檔案

| 欄位 | 著錄內容 |
| --- | --- |
| 影像檔名 | H00037BCWA.JPG |
| 資料庫種類 | 遺物資料庫 |
| 資料編號 | H00037 |
| 簡號 | 10.27 |
| 影像題名 |  |
| 業務種類 | B基本資料建檔 |
| 影像類型 | C彩色照片 |
| 全形/局部 | W全形 |
| 方向/局部位置 | A正面 |
| 檔案格式 | JPEG |
| 檔案品質級別 | 參考級 |
| 檔案寬高 | 436×2704pixels |
| 解析度 | 900dpi |
| 檔案大小 | 3.38MB |
| 創作資訊 | 姓名 | 楊永寶（中央研究院歷史語言研究所） |
|  | 日期 | 2002 |
|  | 形式 | 攝影 |
| 限制/開放 | 開放 |
| 展示順序 | 1 |
| 是否已加浮水印 | 是 |
| 典藏單位代碼 | ASIHP |
| 典藏單位名稱 | 中央研究院歷史語言研究所 |
| 典藏位置 | 名稱 | 歷史文物陳列館 |
|  | 編號 |  |
| 典藏位置 | 名稱 | 漢代簡牘彩色影像檔案光碟片 |
|  | 編號 | 0001 |
| 影像說明 |  |
| 出處 | 文獻資料簡稱 |  |
|  | 頁碼 |  |
|  | 圖版編號 |  |
| 原編者 | 編目員 | 姓名 | CHH |
|  |  | 單位 | ASIHP |
|  |  | 國家 | tw |
|  | 編目語言 | chi |
|  | 編目日期 | 20021015 |
| 編修者 | 編目員 | 姓名 | CHH |
|  |  | 單位 | ASIHP |
|  |  | 國家 | tw |
|  | 編目語言 | chi |
|  | 編目日期 | 20030103 |

### 遺址資料

| 欄位 | 著錄內容 |
| --- | --- |
| 遺址記錄識別碼 | HA33 |
| 遺址代碼 | 代碼 | A33 |
|  | 類型 | 發掘者 |
| 遺址名稱 | 主要名稱 | 地灣 |
|  | 其他 | 類型 | 蒙古語（羅馬拼音） |
|  |  | 名稱 | Ulan-durbeljin |
|  |  | 備註 |  |
| 遺址描述 | 內容 | 障，漢地名地灣之處，北距A32僅數百米。蒙語稱此障為Ulan-durbeljin，與居延區域內的F84同名，義為紅城子，因城土城紅色，故名。為方便計，我們稱此處為地灣。障作正方形（22.5×22.5米），今高8.4、厚5米，版築。方向為正南北。今所見穹頂門在西牆，恐係後代所開，漢代的門或在東牆。東北角上有一高1米的小屋（3×2.5米），乃後代所造。在北牆離地4米和東南牆角離地2米處，都有成排的木棍洞。障外共有三道塢。第一道塢在障西，東壁與障西牆相接，面積為55×48米，壁今高3、基厚1.3米；塢內東北角上有一長方形房子，塢門朝南開；塢中心有兩個小堆。第二道塢從障東南角起，其結構與第一道塢相同。此塢沿障東牆向正南伸展30餘米又折而向正西，與第一道塢的南壁平行。在此塢內的障南部分，試掘出若干房子的基址（第一至第十六地點），這些房子大致皆版築，厚0.7米。障東南角有一堆垃（原誤為拉字）圾（第十七地點），第一塢西北角上亦曾試掘（第十八地點）。在第一道塢北20米又有第三道塢壁，版築，長約100米、厚2米，與障及其他二塢平行。它的北壁與河成直角，在第一道塢西30米處有兩小堆殘土，也許是它的西壁的殘跡。這個遺址的範圍應為100×100米（圖34）。 試掘的結果，除器物外，共出土了漢簡約2000枚。第二地點（過道西部）和第三地點（過道南屋）各出許多簡；第四地點（房子，4.5×3米）出土地灣全部簡2000枚的大部分和一件帛書（353.1＝甲1796）；第五、六地點（房子，9×3米）出土數簡和二件帛書（A33：6.70.20,21）；第十四地點出土漢簡6枚；第十五地點出土漢簡8枚；第十六地點出土漢簡1枚和寫有大字的紙一張；第十七地點出漢簡數枚；第十八地點出漢簡1枚。這些簡的年號集中於公元前84年至公元24年，屬昭帝至王莽、更始時期內的。同出的器物很多，有木器、竹器、葦草器、角器、料器、陶器、鐵器、銅器、皮革和織物等。第六和第九地點各出一支殘筆（A33：6：57，A33：9：1）。 根據此地所出的函檢與簿簡，可以判明此障乃肩水候官所在。 |
|  | 出處 | 文獻資料簡稱 | 《甲乙編》下冊 |
|  |  | 頁碼 | 314 |
| 遺址位置 | 省/區 | 甘肅 |
|  | 市/縣 |  |
|  | 地理區 | 額濟納河流域 |
| 著錄 | 文獻資料簡稱 | 《甲乙編》下冊 |
|  | 頁碼 | 314 |
|  | 圖版編號 | 34 |
|  | 備註 |  |
| 著錄 | 文獻資料簡稱 | 《Inner Mongolia II》 |
|  | 頁碼 | 315-340 |
|  | 圖版編號 | 162 |
|  | 備註 |  |
| 出土遺物 | 數量 | 8 |
|  | 內容 | 遺物登錄號 | H00037 |
|  |  | 簡號 | 10.27 |
|  |  | 主要名稱 | 元康五年詔書冊(之一) |
|  | 內容 | 遺物登錄號 | H00038 |
|  |  | 簡號 | 5.10 |
|  |  | 主要名稱 | 元康五年詔書冊(之二) |
|  | 內容 | 遺物登錄號 | H00036 |
|  |  | 簡號 | 332.26 |
|  |  | 主要名稱 | 元康五年詔書冊(之三) |
|  | 內容 | 遺物登錄號 | H00039 |
|  |  | 簡號 | 10.33 |
|  |  | 主要名稱 | 元康五年詔書冊(之四) |
|  | 內容 | 遺物登錄號 | H00040 |
|  |  | 簡號 | 10.30 |
|  |  | 主要名稱 | 元康五年詔書冊(之五) |
|  | 內容 | 遺物登錄號 | H00041 |
|  |  | 簡號 | 10.32 |
|  |  | 主要名稱 | 元康五年詔書冊(之六) |
|  | 內容 | 遺物登錄號 | H00042 |
|  |  | 簡號 | 10.29 |
|  |  | 主要名稱 | 元康五年詔書冊(之七) |
|  | 內容 | 遺物登錄號 | H00035 |
|  |  | 簡號 | 10.31 |
|  |  | 主要名稱 | 元康五年詔書冊(之八) |
| 媒體檔案 | HA33BM_1.JPG |
| 原編者 | 編目員 | 姓名 | CHH |
|  |  | 單位 | ASIHP |
|  |  | 國家 | tw |
|  | 編目語言 | chi |
|  | 編目日期 | 20021015 |
| 編修者 | 編目員 | 姓名 | CHH |
|  |  | 單位 | ASIHP |
|  |  | 國家 | tw |
|  | 編目語言 | chi |
|  | 編目日期 | 20030103 |

### 文獻資料

| 欄位 | 著錄內容 |
| --- | --- |
| 文獻記錄識別碼 | 系統自動產生 |
| 資料類型 | 專書 |
| 文獻資料簡稱 | 《秦漢法制史研究》 |
| 專書/期刊 | 題名 | 《秦漢法制史研究》 |
|  | 卷期 |  |
|  | 作者 | 姓名 | 大庭脩 |
|  |  | 國籍 | 日 |
|  |  | 類型 | 原作者 |
|  | 作者 | 姓名 | 林劍鳴等 |
|  |  | 國籍 | 中 |
|  |  | 類型 | 譯者 |
| 論文 | 題名 |  |
|  | 頁碼 |  |
|  | 作者 | 姓名 |  |
|  |  | 國籍 |  |
|  |  | 類型 |  |
| 出版地點 | 上海 |
| 出版者 | 上海人民出版社 |
| 出版日期 | 199103 |
| 資料語言 | chi |
| 備註 |  |
| 原編者 | 編目員 | 姓名 | CHH |
|  |  | 單位 | ASIHP |
|  |  | 國家 | tw |
|  | 編目語言 | chi |
|  | 編目日期 | 20021015 |
| 編修者 | 編目員 | 姓名 | CHH |
|  |  | 單位 | ASIHP |
|  |  | 國家 | tw |
|  | 編目語言 | chi |
|  | 編目日期 | 20030103 |